ANEXO V DO RDC N.º 03/2017/AD

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES

INTERESSADO:

ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALÚRGICA DE VOLTA REDONDA - UFF

LOCAL:	Av. dos Trabalhadores, nº 420, Vl. Santa Cecília - Volta Redonda – RJ

Daniel de Almeida Silva

Arquiteto e Urbanista

SIAPE: 1759897

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

COORDENAÇÃO DE ARQUITETURA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A – OBJETIVO

- O presente memorial descritivo destina-se em apresentar os serviços e descrição dos projetos para intervenção na cobertura do edifício Edil Patury, da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR)

- Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.

B – REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimentos. Rio de Janeiro, 1989.

C – GENERALIDADES

c.1 - Fornecimento de Materiais

- Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da contratada, de acordo com as especificações e indicações do projeto.

- Serão de responsabilidade da contratada o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o recebimento final da obra pela fiscalização.

c.2 – Quantificação de Materiais

- A planilha de custos unitários conta com a quantificação a ser empregada na realização da obra. Em caso de divergências entre a quantificação da planilha e o projeto, deverá ser adequado à necessidade real para a perfeita execução. A CONTRATADA não poderá se prevalecer e beneficiar-se de equívocos na quantificação, devendo realizar aditivo que adeque a real necessidade, tanto para mais ou para menos.

- A CONTRATADA terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, conforme indicação nos desenhos, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra, devendo prever em seu orçamento todos os materiais e mão-de-obra necessários para a montagem de equipamentos específicos, e outros como EPI, EPC visando tanto à segurança quanto à perfeita realização do contrato (NR-10 e NBR-5410).

- Quanto a miudezas, tais como plug, cap, fita de vedação, cola, lixa, parafusos, buchas, chumbadores metálicos, porcas, arruelas e outros acessórios, já estão previstas nas atividades da planilha de custos.

c.3 – Materiais Complementares

- Serão também de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

- Materiais para complementação de tubulação, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedação para rosca, graxas, etc.;

- Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio, acetileno, estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

- Todos os materiais a serem utilizados serão materiais novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, caso seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados.

c.4 – Projeto

- A CONTRATADA não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações de forma a atender às Normas específicas.

- O engenheiro responsável deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

- Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e a fiscalização.

c.5 – Alterações de Projeto

- O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do CONTRATANTE, que de comum acordo com o CONTRATADO, fixará as implicações e acertos decorrentes visando à boa continuidade da obra.

D- VISTORIA

Antes da apresentação da proposta, a empresa deverá examinar os desenhos, especificações e demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como vistoriar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes da licitação.

OBSERVAÇÃO: A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, erros ou omissões que porventura tenha observado de forma a sanar aqueles que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

E- TAXAS E EMOLUMENTOS DA OBRA

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obtenção de licença de obras junto Prefeitura Municipal de Volta Redonda, assim como quaisquer outras taxas devidas pela realização da obra.

F- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a observação e adoção dos equipamentos de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos materiais e físicos de seus funcionários, como também, dos funcionários da UFF, além de alunos e demais usuários e imóveis vizinhos. Devendo ser observada para execução da obra a legislação vigente e as normas específicas de segurança, tais como a NR-10, NR-35, NBR 16325-1, NBR 16325-2 entre outras que versam a respeito de trabalhos em altura.

Caberá à CONTRATADA assumir a responsabilidade de interdição de áreas próximas ao local de execução dos serviços.

G- MÃO DE OBRA

Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para cada tipo de serviço a ser executado.

A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER À FISCALIZAÇÃO, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS, A RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARÃO SERVIÇO NAQUELE LOCAL, COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE IDENTIDADE (R.G.) E CERTIFICADOS DE NR-35, QUANDO NECESSÁRIO.

TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA DEVERÃO ESTAR, NECESSARIAMENTE, COM OS RESPECTIVOS CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO, UNIFORME COMPLETO COM LOGOMARCA DA EMPRESA. OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTARÃO TRABALHOS EM ALTURA DEVERÃO VESTIR O UNIFORME RELACIONADO EM NORMA ESPECÍFICA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.

Deverão ser previstos horários normais de trabalho ou em finais de semana e feriados, os horários deverão ser combinados previamente com a administração da unidade.

- 1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

1.1	A CONTRATADA executará barracão para vestiários e sanitários para os operários da obra. Deverá ser localizado em área lateral da edificação, ou outro local indicado pela fiscalização.

Todo cuidado deverá ser tomado pela empresa, inclusive nas ligações provisórias de água e energia.

1.2	Instalação de bacia sanitária no barracão de obra.

1.3	Ligação provisória da rede de esgoto do barracão à rede existente.

A instalação de esgoto no barracão deverá ser ligada à rede de esgoto existente do Campus. Todo cuidado deverá ser tomado pela Contratada para que não ocorram vazamentos.

1.4	A CONTRATADA providenciará e manterá em local indicado pela FISCALIZAÇÃO até a entrega definitiva da obra, placa de identificação da obra, conforme normas e modelo a ser fornecido pela fiscalização.

1.5	Locação mensal de andaimes necessários para a execução dos serviços a uma altura maior que 1,80m. Já está incluso uma montagem e desmontagem. OBS.: Obrigatório a proteção das sapatas fixas no caso da utilização dos andaimes sobre revestimento de piso interno.

A área coberta pelo andaime interno é suficiente para a execução intervenção em metade de uma fachada por vez.

Fachada inteira – 60m

(1/2 fachada = 30m) x (4m de altura) x (3 meses) = 120m2 por mês x três meses = 360m2

1.6	Item necessário para montagem e desmontagem do item 1.4 por mais 3 vezes perfazendo toda a fachada interna.

(120m2 de andaime) x (3 vezes) = 360m2

1.7	Locação mensal de andaimes necessários para a execução dos serviços na fachada externa da edificação – necessário para execução do brise e outras instalações na calha e platibanda. Já está incluso 1(uma) montagem e desmontagem. OBS.: Obrigatório a fixação do andaime na fachada da edificação mantendo a estabilidade e segurança.

A área coberta pelo andaime externo é suficiente para a execução de intervenção em 1/3 de uma fachada por vez.

Fachada inteira – 60m

(1/3 fachada = 20m) x (15m de altura) x (2 mes) = 300m2 por mês x 2 mes = 600m2

1.8	Item necessário para montagem e desmontagem do item 1.6 por mais 5 vezes perfazendo as duas fachadas externas.

(300m2 de andaime) x (5 vezes) = 1500m2

1.9	Plataforma de madeira para andaime metálico.

(Andaime interno com 30m comprimento x 1m largura) +  (Andaime externo com 20m comprimento x 1m largura) = 30m2 + 20m2 = 50m2

1.10	Tapume em madeira a ser utilizado na vedação, isolamento e proteção das áreas de intervenção.

OBSERVAÇÃO: Ao término da obra o canteiro deverá ser desmontado, demolido e removido para fora do terreno. Todas as instalações provisórias deverão ser desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no terreno tais como regularização e limpezas no local.

- 2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1	A CONTRATADA removerá o forro de PVC existente para possibilitar o acesso ao entreforro permitindo a execução dos serviços contratados. Toda a retirada deverá ser realizada de forma cuidadosa, pois o material será reinstalado ao término do serviço na área.

(120m de fachada interna) x (3m de afastamento) = 360m2

2.2	A CONTRATADA removerá todas as sancas existentes que servem como arremate e fixação do forro de PVC existente.

2.3	Deverá ser retirado toda a tubulação de condução de água pluvial que encontra-se no entreforro da edificação.

2.4	Deverão ser abertos vãos por onde serão instalados tubulação de 100mm para o sistema split, para passagem da tubulação de 150mm para a instalação de drenagem pluvial e para passagem de tubos de aço galvanizado utilizados como extravasor da calha pluvial.

2.5	Remoção completa da calha existente.

2.6	Retirada completa da tubulação do sistema Split para permitir a adequação ao projeto. A retirada deverá ser com extremo cuidado pois a tubulação será reinstalada, com armazenamento do gás refrigerante.

Obs 1:Todos os equipamentos deverão ser previamente testados quanto ao funcionamento e operação.

Obs 2: No caso de equipamentos que encontrem-se com defeito, deverá ser informado imediatamente à fiscalização para que proceda a solicitação de reparo, previamente à intervenção pela Contratada.

Obs 3:Não serão aceitos reclamações da contratada no caso de equipamentos que passarem a apresentar problemas após a intervenção proposto neste Memorial, sendo de total responsabilidade da Contratada entregar os equipamentos em plena operação e funcionamento.

2.7	Retirada de placas de gesso acartonado que compõem as divisórias entre salas e que encontram-se danificadas pelos diversos vazamentos ocorridos anteriormente e que não seja possível a recuperação através de pintura.

Obs:Deverá ser mapeado quais áreas serão substituídas JUNTAMENTE com a fiscalização

2.8	Movimentação de retirada dos entulhos gerados

2.9	Retirada de todo o entulho gerado na obra.

Obs: Todo o material autorizado a ser retirado a título de entulho, deverá ser devidamente acomodado em local autorizado e assim que atinja o volume de um caminhão, deverá ser imediatamente retirado. Necessária atenção com a proteção de veículos, pedestres e passeio assim como limpeza do local de armazenamento provisório para evitar a proliferação de insetos e vetores.

- 3.	COBERTURA

3.1	Revisão de cobertura metálica trapezoidal, inclusos acessórios diversos para fixação (ganchos, porca, arruelas e anel de vedação)

Obs1: Deverão ser substituídos todos os parafusos de fixação, assim como as borrachas de vedação e isolamento e as uniões entre as folhas de telha metálica, para uma perfeita vedação.

Obs2: Os pontos de oxidação deverão ser devidamente tratados e posteriormente pintados com tinta epóxi.

3.2	Impermeabilizacao de superficie com mastique betuminoso a frio, por metro (impermeabilização entre as linhas de telhas e cumeeira)

3.3	Rufo em chapa metálica. Deverá ser instalado rufo de proteção nas laterais da edificação para evitar vazamentos oriundos da lateral das telhas que encontram a platibanda. Observar detalhamento técnico específico.

3.4	Fornecimento e instalação de perfil u 6" x 2.1/2" bitola n° 12 para reforço do beiral da telha metálica, apoiado nas tesouras existentes - incluso transporte vertical e fixação das peças nas tesouras existentes através de peça metálica soldada, conforme detalhamento técnico.

- 4	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

4.1	Execução de calha metálica em aço galvanizado.

Obs1:  a calha ficará apoiada nos “berços” já existentes nas tesouras metálicas da cobertura sendo necessário o isolamento entre os dois elementos, evitando eventuais corrosão por diferença de materiais.

Obs2: Nos espaços entre as tesouras é necessário a instalação de suportes tipo “mão francesa” a cada 1m para suporte da calha.

Obs3: é necessária extrema atenção na inclinação de fundo da calha, mantendo a orientação do projeto e a uniformidade. Não serão aceitos pontos de acúmulo de água na calha, sendo necessário a aprovação da fiscalização através de teste in loco.

4.2	Deverá ser instalado rufo metálico para arremate da calha com a platibanda, conforme detalhe técnico. Será retirado o emboço da platibanda, permitindo a instalação da aba do rufo diretamente no bloco de concreto.

4.3	Após instalação do rufo, deverá ser aplicado argamassa de areia e cimento para IMPERMEABILIZACAO de superficie, TRACO 1:3, contendo ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

4.4	Após devida secagem da argamassa impermeabilizante, item 4.3, deverá ser realizada IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, através de IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRÍLICA, garantindo que possíveis trincas e/ou fissuras não comprometam a vedação.

4.5	Execução e instalação de funil em aço galvanizado para captação de água pluvial. Deverão ser realizados testes para verificação de vazamentos oriundos da junção do funil com a calha e do funil com a tubulação de descida pluvial.

4.6	Deverá ser instalado tubo de aço galvanizado para servir de extravasor da calha em caso da vazão não ser suficiente ao escoamento.

Necessário observar a perfeita estanqueidade deste tubo com a parede da calha, evitando possíveis vazamentos para os espaços internos da edificação.

4.7	Deverá ser instalado tubulação de PVC para a ser utilizado como entrada da “linha de cobre” e da instalação elétrica para o sistema Split.

Necessário obedecer a inclinação da tubulação para evitar a percolação de águas para o interior da edificação provenientes de águas pluviais.

4.8	Instalação de tubulação de PVC 150mm para condução das águas pluviais. Estão inclusos todos os acessórios para a devida fixação da tubulação ao longo do trajeto vertical da edificação até o pavimento térreo.

A instalação de tubulação aérea no entreforro deverá ser realizada através de fixação com fita metálica perfurada, isolada através de elemento sintético tipo neoprene, no caso de contato com outros elementos metálicos, evitando possíveis incompatibilidades de materiais.

4.9	Instalação de tubulação de PVC 150mm para condução horizontal das águas pluviais, interligando as prumadas verticais e a canaleta de concreto. Incluso abertura de piso cimentado (calçadas) e assentamento.

4.10	Joelho de 90º para conexão e desvio das tubulações de água pluvial. Incluso anel de vedação.

Deverá ser devidamente assentado com argamassa de cimento e areia, evitando uma posterior movimentação

4.11	Instalação de tê de inspeção no final da descida da prumada vertical. Incluso anel de vedação e demais acessórios.

4.12	Instalação de tubulação de PVC 200mm para condução horizontal das águas pluviais, interligando as caixas de inspeção e mudança de direção às caixas existentes. Incluso abertura de piso cimentado (calçadas) e assentamento.

4.13	Execução de caixa coletora para mudança de direção das águas pluviais, dimensões 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria de bloco de concreto.

4.14	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 600 mm para condução de águas pluviais no térreo. Incluso assentamento no talude ou canteiro.

Deverá ser preparado o fundo de assentamento, garantindo perfeito assentamento, fixação e inclinação para escoamento.

4.15	Tampas em concreto armado para fechamento da canaleta em concreto.

4.16	Recomposição das calçadas após assentamento das tubulações horizontais.

- 5	REFRIGERAÇÃO

5.1	Reinstalação da “linha de cobre” e da instalação elétrica do sistema Split para cada equipamento existente. Estão incluídos elementos necessários à ampliação da linha e acessórios de isolamento, fixação, vedação assim como a carga de gás refrigerante de cada unidade split.

Obs1: A reinstalação da linha de cobre e da instalação elétrica deverá passar pelas aberturas da platibanda e seguir na vertical até a entrada em PVC com a inclinação indicada no projeto.

Obs2: Qualquer fixação da tubulação deverá ser realizada através de fita metálica perfurada e fixada com parafusos apropriados. Não será aceito fixação através de arames, ou outros elementos que não ofereçam a devida resistência.

Obs3: Após a execução do serviço deverá ser testada as máquinas verificando seu perfeito funcionamento e operação.

- 6	DIVISÓRIAS

6.1	Recuperação das áreas intervidas pelo item 2.6 com a instalação de novas placas de gesso acartonado e posterior acabamento com fita de junção para posterior emassamento e lixamento.

- 7	REVESTIMENTOS

- 7.1	REBAIXAMENTO

7.1.1	Reinstalação do rebaixamento em gesso, retirado através do item 2.1

- 7.2	PINTURA

7.2.1	Preparo de superfície para posterior recebimento de pintura, sendo composto por demão de selador ou impermeabilizante para pintura, emassamento e lixamento nas áreas afetadas passiveis de recuperação e nas áreas onde houve troca da divisória de gesso acartonado..

7.2.2	Execução de pintura, com tinta acrílica na cor branca, de todo o 4º pavimento, incluindo salas e circulações.

- 8	ELEMENTO DE FACHADA

- 8.1	Confecção e instalação de vedação na parte externa da platibanda composto por chapa de aço galvanizado com perfil trapezoidal (esp.:0,50mm), pintado face externa em tinta esmalte branco brilho. Deverá ser fixado em perfis de aço galvanizado conforme detalhe em prancha específica. Estão inclusos todos os acessórios necessário a fixação, acabamentos e arremates.

Obs1: o brise deverá prever afastamento necessário a passagem das tubulações do sistema de refrigeração Split.

Obs2: Necessário realizar o aterramento dos elementos de metálicos que compõem este item.

8	LIMPEZA

8.1	Limpeza final da obra, interna e externamente, inclusive da área de instalação do barracão, ambientes internos, vidros e outras áreas que fiquem afetadas pela execução da obra.

OBS.: O material proveniente da limpeza deverá ser retirado e destinado adequadamente  cabendo a CONTRATADA a destinação final.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: RETIRADAS E DESTINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1- A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para a remoção de todo material no decorrer da execução dos serviços de acordo com a FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

2-As sobras de material, de possível reaproveitamento, oriundas das retiradas, indicadas no projeto e planilha, serão vistoriadas e selecionadas, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO a definição sobre seu destino.

3- No caso de trincas ou qualquer avaria, a CONTRATADA se responsabilizará pelo conserto e/ou reparo dos mesmos SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE.

3- Deverá ser mantido pela Contratada, livro de ocorrências contendo folhas numeradas sequenciais contendo três vias de cada folha com cópia em folha carbono, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências, condições climáticas, número de funcionários e dúvidas na execução.

- 	O projeto, planilha e estas especificações/descrição dos serviços, se complementam e deverão ser obedecidos.

- 	As especificações e os desenhos deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, antes do início da obra, ficando esta responsável pela compatibilização dos serviços. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à FISCALIZAÇÃO.

-	A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à execução dos serviços.

- 	A obra somente será recebida após sua limpeza geral.

- 	As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, aprovados e recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em vigor, em especial no tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante destas especificações, como se nela estivessem transcritas, bem como as normas internas da UFF.

- 	Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da aprovação dos materiais e procedimentos a serem empregados, pela fiscalização.

- 	Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornecimento de materiais e mão-de-obra.

- 	A aplicação de materiais industrializados obedecerá sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo a firma executora, em qualquer caso, a responsabilidade e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos.

-	Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e atenderão às condições estipuladas na ABNT. A expressão de “primeira qualidade”, quando existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto indicará, na presente especificação, a graduação de qualidade superior.

- 	Sempre que houver demolições e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executará, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevenção de acidentes, visando à segurança de pessoas, da obra, do Patrimônio Público e propriedade particular.

SITUAÇÃO ATUAL DA COBERTURA DO EDIL PATURY

Parte inferior da calha pluvial.

Atual entrada das instalações do sistema split system.

Berço para instalação da nova calha pluvial

Tubulação de água pluvial no interior da edificação.

Parte superior da cobertura

Unidades externas do sistema Split

Unidades externas do sistema Split sobre a passarela existente

Aberturas da platibanda por onde passará a nova instalação do sistema Split

Lateral da edificação com a descida atual de água pluvial

Subida a parte superior da cobertura através de escada externa

Atual abertura para calha.

Passarela técnica e suporte das unidades do sistema split.