MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREGÃO Nº 78/2020

A N E X O    I – A

(Retificado 1)

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS NOTEBOOKS

_______________________________________________________________________________

Item II  - Notebook tipo II  - Equipamento móvel e portátil com as seguintes características:

Processador:

Tipo Específico para equipamento móvel; Tecnologia de fabricação: Igual ou inferior 		a 14 nm mínimo de dois (2) núcleos físicos;

Frequência base: mínimo de 2,1 Ghz; frequência turbo: mínimo de 3,3 Ghz,

memória cache: mínimo de 3,5 MB; consumo típico: inferior 16 W; Consumo em 		modo economia: inferior a 11 W; Possuir subsistema gráfico embutido; Suporte a 		Direct X; Versão Direct X:  superior a 11;

Memória principal:

Capacidade: superior a 6 GB; Tipo: DDR4 ou superior; Frequência: superior a 2133 		mhz;  e

Slot para expansão;

Placa de vídeo:

tipo: integrada com compartilhamento da memória principal;

Tela:

Tamanho: mínimo de 15’ e não superior a 16’; Resolução mínima: 1366 x 768; 			Proporção de tela: 16:9;

Características de áudio:

Áudio interno de alta definição;  Caixa de som internas (X2);

Microfone interno; e

Porta para fones de ouvido;

Armazenamento interno:

disco HDD: Capacidade mínima: 1 TB; Formato: 2,5’ velocidade 5400 rpm; 			Interface: SATA 3;  e

Disco SSD: Capacidade: mínimo de 128 GB; interface: SATA 3; Tipo: M.2 2280;

Leitor de cartões:

Tipo de leitor: SD e SDXC ou superior; capacidade máxima que deve suportar: 			128GB;

Webcam interna: Gravação de áudio e vídeo;

Wireless:

tipo: 802.11ac ou superior podendo operar em ambas frequências; Bluetooth:  		versão: 4.2 ou superior;

Rede:  tipo: 100/1000 com Wake on lan;

Características de segurança:

Trava Kensington: Proteção para Bios com senha, Proteção para HDD com senha; Peso:

inferior a 2,2 kg; Alimentação: externa bivolt; Bateria: Autonomia: mínimo de 6 horas; 		Capacidade: mínima de 2 células; Tipo: Íons de Lítio;

Teclado:

característica: acentuação para Português Brasil; Características adicionais: Teclado 		numérico dedicado. Touch Pad com suporte a multi-gestual;

Característica adicional:

certificação touchpad pela Microsoft

Sistema operacional:

Sistema operacional: Microsoft Windows PRO 64Bits em português na sua última 		versão. O sistema operacional poderá ser instalado, com Licença permanente 			acompanhado de serial de ativação.

Cor:

Deve ter tom de cinza ou preto ou combinação de ambos;

Portas adicionais:

USB 3.0:  quantidade: 1;

USB 2.0:  sim, quantidade: 2;

Porta HDMI: 	quantidade: 1.

Observação: Os componentes ofertados no equipamento deverão ser padrão de fábrica, ficando terminantemente proibido, ofertar equipamento com UPGRADE dos componentes. Nas propostas deverão constar de forma clara, marca, Part Number e modelo completo do equipamento ofertado. Propostas com apenas o número da série do equipamento ofertado, não serão aceitas.

Niterói, 03 de setembro de 2020

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

| Coordenador de Infraestrutura de TI ------------------------------------- Douglas Nunes de Paula Siape 1660114 STI |  |
| --- | --- |

Aprovo:

____________________________

Hélcio de Almeida Rocha

Siape 302823

Superintendente da STI