MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREGÃO Nº 88/2020

A N E X O    I -  C

- ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA DOS SERVIDORES COMPUTACIONAIS.

| Lote 1 | Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Servidor Rack Tipo 1 | 12 |
|  | 2 | Servidor Rack Tipo 2 | 10 |
|  | 3 | Expansão de Modulo de Memoria Tipo 1 | 5 |
|  | 4 | Expansão de Módulo e Memoria Tipo 2 | 5 |
|  | 5 | Expansão Modulo de Disco Tipo 1 | 2 |
|  | 6 | Expansão Módulo de Disco Tipo 2 | 2 |
|  | 7 | Expansão de Placa de REDE | 9 |

- Servidor Rack Tipo 1

1.1) Gabinete:

- Gabinete para instalação em rack de 19” através de sistema de trilhos deslizantes;

- Altura máxima de 1U;

- Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental;

- Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido;

- Deve possuir suporte de no mínimo 8 baias para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas;

- Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção;

- Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão;

- Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento.

1.2) Fonte de Alimentação:

- Mínimo de 02 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes;

- As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do equipamento;

- As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo na categoria PLATINUM.

- A fonte deve ter potência mínima de 750 watts;

- As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste automático de tensão;

- Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida.

1.3) Processador:

- Equipado com 02 (dois) processadores de 16 (dezeseis) núcleos, com arquitetura x86;

- Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPI v4;

- Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX-512;

- Consumir no máximo 100W;

- Tecnologia de 14nm;

- Frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz;

- Controladora de memoria com suporte a DDR4 de no mínimo 2.400MHz, oferecendo no mínimo 06 (seis) canais de memória;

- Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 8.0GT/s;

- Memória cache de 11MB.

1.4) Desempenho:

- O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2017 (BASE) auditado de no mínimo 176 para 2 processadores com variação de até 5%. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado;

- Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2011.

1.5) Memória RAM:

- O servidor deverá vir equipado com 288 (duzentos e oitenta e oito) GB de memória principal;

- Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2666 MT/s;

- Deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) slots de memória DIMM;

- Deve suportar memória do tipo não volátil NVDIMM em, no mínimo, 12 (doze) slots de memória.

1.6) Circuitos Integrados (Chipset) e Placa mãe:

- O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

- Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0;

- Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;

1.7) Controladora de Vídeo:

- Deve ser do tipo onboard (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo PCI ou PCI;

- Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB (dezesseis megabytes);

- Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.

1.8) BIOS e Segurança:

- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;

- Deve ser compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS) ou UEFI na versão 2.5 ou superior;

- A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço;

- A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;

- Deve ser atualizável por software;

- As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800-147B.

1.9) Portas de Comunicação:

- Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados pelos nomes ou símbolos;

- Possuir 3 (três) interfaces USB sendo, no mínimo uma destas interfaces no padrão 3.0;

- Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;

- Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada.

1.10) Interface de Rede

- Possuir 02 (duas) interfaces de rede 10Gb SFP+;

- Possuir 04 (quatro) interfaces de rede 1GbE BASET;

- Suportar taxa de transferência de 10Gbps e 1 Gbps;

- Suporte a boot remote de rede para: iSCSI, e Preboot eXecution Environment (PXE);

- Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;

- Suportar Receive Side Scaling (RSS);

- Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.

1.11) Interface FIBRE CHANNEL

- Possuir 01 (uma) placa HBA Fibre Channel com 02 (duas) portas de 16 Gb;

1.12) Controladora RAID

- Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 12Gb/s;

- Memória cache de no mínimo, 8GB (oito gigabytes) sendo que esta quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo duas placas instaladas no servidor;

- Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;

- Suportar expansão de capacidade de formatação on-line;

- Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;

- Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

- Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

- Suportar migração de nível de RAID;

- Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).

1.13) Armazenamento:

- Deve possuir dispositivos internos do tipo SD Card, Flash Card ou USB, redundantes (espelhado), para inicialização de hypervisor com capacidade mínima de 64 GB. Caso a solução ofertada não possua estes dispositivos, devem ser fornecidos dois discos do tipo SSD de, no mínimo, 64GB ligados em RAID1 através da controladora de discos especificada;

- Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 02 (duas) unidades de discos rígidos de, no mínimo, 600GB 15K RPM, hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface de 12Gbps;

- Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

- Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

- Compatível com a controladora RAID descrita acima.

1.14) Sistema Operacional:

- O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional;

- Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento;

- O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;

- Apresentar declaração do fabricante informando que todos os componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESXi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link:  http://www.vmware.com/resources/compatibility.

1.15) Gerenciamento e Inventario

- O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio fabricante através de recursos de hardware e software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades:

- Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N);

- O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico;

- Permitir o monitoramento remoto, das condições de funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e ventiladores;

- Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI;

- Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP;

- Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP;

- Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software agente;

- Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada;

- As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem ser providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou sistema operacional;

- Suportar configurações via script por REST API;

- Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP v1,v2c,v3, WMI, SSH, WS MAN e REDFISH;

- Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas baseadas em script;

- Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, BIOS/UEFI, Controladoras RAID, Volumes de Armazenamento, interfaces de rede e gerenciamento, via templates;

- Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment compatível com a solução ofertada;

- Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware;

- Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite informar via e-mail de forma automatizada para que seja possível ação da contratante;

- Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware.

- Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção humana, diretamente junto ao fabricante do equipamento em caso de falha de componentes de hardware;

- Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema operacional;

- Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da interface de gerência ou através de solução alternativa (Hardware/Software);

- Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos;

- Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada;

- O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática dos servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus componentes;

- Suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do consumo de energia elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e permitir gerenciar parâmetros de consumo, com geração de alertas;

- Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de dispositivos;

- Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente, semanalmente e ou faixa de datas);

- Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos lógicos;

- Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo, criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior consumo;

- A interface de gerência do servidor deve permitir a criação de grupos de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de um único IP.

- Deve possuir funcionalidade que impeça que usuários não autorizados modifiquem configurações no hardware através de console local ou remota.

- Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos criptografados (SEDs) e dispositivos de memória não volátil (SSDs e NVMe).

- Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, BIOS e drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local.

- As atualizações de firmwares, BIOS e drivers devem ser possuir tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo a garantir a autenticidade da mesma.

- Deve possuir funcionalidade que permita a checagem pré-boot em nível de hardware da integridade do software de área de boot do sistema operacional;

1.16) Acessórios:

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.

1.17) Documentação Técnica:

- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.

1.18) Serviços de Instalação:

- Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devida energização para teste dos equipamentos.

1.19) Certificados:

- Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

1.20) Outros:

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos;

- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;

- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;

- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

1.21) Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 ( sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;

- Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da solução ofertada;

- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);

- CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;

- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;

- O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 4 horas após a sua abertura;

- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo-se quando o defeito for provocado por uso inadequado;

- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;

- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;

- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;

- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto.

- Servidor Rack Tipo 2

2.1) Gabinete:

- Gabinete para instalação em rack de 19” através de sistema de trilhos deslizantes;

- Altura máxima de 2U;

- Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental;

- Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido;

- Deve possuir suporte de no mínimo 16 (dezesseis) baias para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas;

- Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção;

- Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão;

- Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento.

2.2) Fonte de Alimentação:

- Mínimo de 02 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de uma das fontes;

- As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do equipamento;

- As fontes de alimentação devem possuir cerificação 80Plus, no mínimo na categoria PLATINUM.

- A fonte deve ter potência mínima de 750 watts;

- As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste automático de tensão;

- Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida.

2.3) Processador:

- Equipado com 02 (dois) processadores de 20 (vinte) núcleos ou superior, com arquitetura x86;

- Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPI v4;

- Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX-512;

- Consumir no máximo 125W;

- Tecnologia de 14nm;

- Frequência de clock interno de no mínimo 2.3 GHz;

- Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2.933MHz, oferecendo no mínimo 06 (seis) canais de memória;

- Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 10.0GT/s;

- Memória cache de no minimo 27MB.

2.4) Desempenho:

- O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2017 (BASE) auditado de no mínimo 221 para 2 processadores com variação de até 5%. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado;

- Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2011.

2.5) Memória RAM:

- O servidor deverá vir equipado com 576 (quinhentos e setenta e seis) GB de memória principal;

- Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2933 MT/s;

- Deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) slots de memória DIMM;

- Deve suportar memória do tipo não volátil NVDIMM em, no mínimo, 12 (doze) slots de memória.

2.6) Circuitos Integrados (Chipset) e Placa mãe:

- O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;

- Possuir, no mínimo, 8 (oito) slots PCI Express 3.0;

- Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2.7) Controladora de Vídeo:

- Deve ser do tipo onboard (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo PCI ou PCI;

- Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB (dezesseis megabytes);

- Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.

2.8) BIOS e Segurança:

- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;

- Deve ser compatível com padrão System Management BIOS (SMBIOS) ou UEFI na versão 2.5 ou superior;

- A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço;

- A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento;

- Deve ser atualizável por software;

- As atualizações de BIOS/UEFI devem possuir (assinatura) autenticação criptográfica segundo as especificações NIST SP800-147B.

2.9) Portas de Comunicação:

- Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados pelos nomes ou símbolos;

- Possuir 4 (quatro) interfaces USB sendo, no mínimo 2 (duas) destas interfaces no padrão 3.0;

- Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;

- Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada.

2.10) Interface de Rede

- Possuir 02 (duas) interfaces de rede 10Gb DA/SFP+;

- Possuir 04 (quatro) interfaces de rede 1GbE BASET;

- Suportar taxa de transferência de 10Gbps e 1 Gbps;

- Suporte a boot remote de rede para: iSCSI, e Preboot eXecution Environment (PXE);

- Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/IP;

- Suportar Receive Side Scaling (RSS);

- Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.

- Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.

2.11) Interface FIBRE CHANNEL

- Possuir 01 (uma) placa HBA Fibre Channel com 02 (duas) portas de 16 Gb;

2.12) Controladora RAID

- Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 12Gb/s;

- Memória cache de no mínimo, 8GB (oito gigabytes) sendo que esta quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo duas placas instaladas no servidor;

- Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;

- Suportar expansão de capacidade de formatação on-line;

- Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;

- Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

- Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

- Suportar migração de nível de RAID;

- Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).

2.13) Armazenamento:

- Deve possuir dispositivos internos do tipo SD Card, Flash Card ou USB, redundantes (espelhado), para inicialização de hypervisor com capacidade mínima de 64GB. Caso a solução ofertada não possua estes dispositivos, devem ser fornecidos dois discos do tipo SSD de, no mínimo, 64GB ligados em RAID1 através da controladora de discos especificada;

- Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 02 (duas) unidades de discos rígidos de, no mínimo, 600GB 15K RPM, hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface de 12Gbps;

- Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

- Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

- Compatível com a controladora RAID descrita acima.

2.14) Sistema Operacional:

- O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional;

- Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento;

- O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;

- Apresentar declaração do fabricante informando que todos os componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 2012 ou superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;

- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESXi 5.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link:  http://www.vmware.com/resources/compatibility.

2.15) Gerenciamento e Inventario

- O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio fabricante através de recursos de hardware e software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades:

- Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N);

- O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico;

- Permitir o monitoramento remoto, das condições de funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e ventiladores;

- Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI;

- Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP;

- Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP;

- Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software agente;

- Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada;

- As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware devem ser providas por recursos do próprio equipamento e independente de agentes ou sistema operacional;

- Suportar configurações via script por REST API;

- Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP v1,v2c,v3, WMI, SSH, WS MAN e REDFISH;

- Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas baseadas em script;

- Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, BIOS/UEFI, Controladoras RAID, Volumes de Armazenamento, interfaces de rede e gerenciamento, via templates;

- Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment compatível com a solução ofertada;

- Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware;

- Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite informar via e-mail de forma automatizada para que seja possível ação da contratante;

- Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware.

- Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção humana, diretamente junto ao fabricante do equipamento em caso de falha de componentes de hardware;

- Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema operacional;

- Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da interface de gerência ou através de solução alternativa (Hardware/Software);

- Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e dispositivos de armazenamento USB remotos;

- Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada;

- O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática dos servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus componentes;

- Suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do consumo de energia elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e permitir gerenciar parâmetros de consumo, com geração de alertas;

- Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de dispositivos;

- Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente, semanalmente e ou faixa de datas);

- Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos lógicos;

- Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo, criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior consumo;

- A interface de gerência do servidor deve permitir a criação de grupos de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de um único IP.

- Deve possuir funcionalidade que impeça que usuários não autorizados modifiquem configurações no hardware através de console local ou remota.

- Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos criptografados (SEDs) e dispositivos de memória não volátil (SSDs e NVMe).

- Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, BIOS e drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local.

- As atualizações de firmwares, BIOS e drivers devem ser possuir tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo a garantir a autenticidade da mesma.

- Deve possuir funcionalidade que permita a checagem pré-boot em nível de hardware da integridade do software de área de boot do sistema operacional;

2.16) Acessórios:

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.

2.17) Documentação Técnica:

- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.

2.18) Serviços de Instalação:

- Serviço de instalação física em local indicado pela contratante, incluindo a devida energização para teste dos equipamentos.

2.19) Certificados:

- Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

2.20) Outros:

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos;

- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;

- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;

- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

2.21) Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;

- Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da solução ofertada;

- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);

- CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;

- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;

- O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 4 horas após a sua abertura;

- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo-se quando o defeito for provocado por uso inadequado;

- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;

- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;

- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;

- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto.

- Expansão de Modulo de Memoria Tipo 1

  - Expansão do modulo de memória com pentes de 32 (trinta e dois) GB compatíveis e do mesmo fabricante dos Servidores dos Itens 1 e 2.

  - Módulos de memoria RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2.666 MT/s;

- Expansão de Modulo de Memoria Tipo 2

  - Expansão do modulo de memória com pentes de 64 (sessenta e quatro) GB compatíveis e do mesmo fabricante dos Servidores dos Itens 1 e 2

  - Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2933 MT/s;

- Expansão de Disco TIPO 1

  - Upgrade de disco de 960GB SSD Read Intensive com TBW de no minimo 1752,  interface de 12Gbps,  2,5 polegadas compativeis e do mesmo fabricante dos Servidores dos Itens 1, 2.

  - Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

  - Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

- Expansão de Disco TIPO 2

  - Upgrade de disco de 1.8TB SAS 10K RPM, interface de 12Gbps,  2,5 polegadas compativeis e do mesmo fabricante dos Servidores dos Itens 1e 2.

  - Deve ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

  - Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

- Expansão de Placa de Rede

  - Expansão de portas de rede compativeis com os Servidores dos Itens 1 e 2com as seguintes caracteristicas:

    - Possuir 2 interfaces 10GB SFP+ com conectores 10GB optic;

    - Suportar taxa de transferência de 10 Gbps;

    - Suporte a boot remote de rede para: iSCI, e Preboot eXecution Environment (PXE);

    - Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processo TCP/IP;

    - Suportar Recive Side Scaling (RSS);

    - Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link Aggregation.

Observação: Os componentes ofertados no equipamento deveram ser padrão de fábrica, ficando terminantemente proibido, ofertar equipamento com UPGRADE dos componentes. Nas propostas deveram constar de forma clara, marca, Part Number e modelo completo do equipamento ofertado. Propostas com apenas o número da série do equipamento ofertado, não serão aceitas.

Niterói, 12   de  Outubro  de 2020

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

| Coordenador de Infraestrutura de TI ------------------------------------- Douglas Nunes de Paula Siape 1660114 STI | Analista de TI - Infraestrutura --------------------------------------- Siape 00000000 STI |
| --- | --- |

Aprovo:

____________________________

Hélcio de Almeida Rocha

Siape 302823

Superintendente da STI