ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2015/AD

ESR-Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2015

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Serviço de Ampliação de Área de Ensino da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Trata-se do aluguel de módulos tipo “container”, para o Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional no PUCG - Pólo Universitário de Campos dos Goytacazes, da Universidade Federal Fluminense, situado à R. José do Patrocínio, nº 59, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28010-385, compondo três conjuntos, sendo um em dois pavimentos e dois de um pavimento, com as seguintes características:

Conjunto I – dois pavimentos:

- 14 (quatorze) salas de aula para 50 alunos.

- 1 (uma) sala nas mesmas dimensões da sala para 50 alunos, dividida ao meio por divisória, para uso como laboratórios, com entradas independentes.

- Demais dependências obrigatórias e instalações: banheiros, corredores, escadas, rede elétrica, de informática e hidráulica, caixa d’água, esgotamento, iluminação, acesso pavimentado, rampa.

- Aparelhos de ar condicionado instalados em todas as dependências (exceto banheiros).

- Manutenção da estrutura a cargo da empresa.

- Duração do aluguel: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.

Conjunto II – um pavimento

- 05 (cinco) salas para Secretaria de Cursos, Sala de Secretaria de Departamentos; Sala de Chefias de Coordenação e Departamentos.

- Demais dependências obrigatórias e instalações: banheiros, corredores, rede elétrica, de informática e hidráulica, caixa d’água, esgotamento, iluminação, acesso pavimentado.

- Aparelhos de ar condicionado instalados em todas as dependências (exceto banheiros).

- Manutenção da estrutura a cargo da empresa.

- Duração do aluguel: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.

Conjunto III – um pavimento

- 04 (quatro) salas para aulas para 50 alunos;

- 04 (quatro) salas para aulas para 30 alunos;

- Demais dependências obrigatórias e instalações: banheiros, corredores, rede elétrica, de informática e hidráulica, caixa d’água, esgotamento, iluminação, acesso pavimentado.

- Aparelhos de ar condicionado instalados em todas as dependências (exceto banheiros).

- Manutenção da estrutura a cargo da empresa.

- Duração do aluguel: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.

- Prazo de montagem: de até 15 (quinze) dias a partir da data da homologação da licitação; prazo esse imposto pela agenda letiva e acadêmica do Instituto.

JUSTIFICATIVA

Os módulos são a melhor e, deve-se registrar, a única solução encontrada, sendo, portanto, essenciais para viabilizar o ano letivo de 2015, para abrigar as turmas dos alunos dos cursos de graduação em Serviço Social, Ciências Econômicas, Geografia, História, Psicologia e Ciências Sociais, do ESR de Campos dos Goytacazes. Atualmente totalizamos 1025 alunos no 1º semestre de 2015 e temos previsão de no 2º semestre de 2015, em função dos cursos de Psicologia e História ainda não terem formado turma.

Os módulos são os únicos que permitem a logística capaz de assegurar o pleno funcionamento da estrutura acadêmica e técnico-administrativa do Pólo, da Unidade e dos Cursos, uma vez que estas permanecem no mesmo espaço físico, sem fragmentação ou descontinuidade.

A ampliação dos cursos ofertados pelo pólo, com a conseqüente abertura de vagas discentes, vem cumprindo o cronograma previsto. No entanto, paralelamente, o cronograma das obras da REUNI para abrigar os novos alunos, dos novos cursos – ou seja, a construção dos dois prédios do novo campus e do segundo andar de salas de aula no campus atual – vem sofrendo atrasos por motivos de força maior. Na verdade, a obra se encontra interrompida e sem prazo de reinício.  Assim sendo, a UFF teve que buscar soluções temporárias, porém dentro das requisitos acadêmicos de qualidade, para abrigar todos os alunos do Instituto. As instalações provisórias precisam contemplar as demandas do 1º e do 2º semestre de 2015, que são demandas ainda crescentes, decorrentes dos cursos de Psicologia e História, que ainda não tem egressos.

A melhor solução de logística, do ponto de vista do funcionamento, da
operacionalidade e da qualidade das atividades acadêmicas e técnico-administrativas, sempre será manter toda a estrutura no mesmo local, uma vez que tanto a biblioteca quanto as secretarias dos departamentos e das coordenações de curso, principalmente, constituem o suporte que garante o dia a dia das atividades letivas. Só os módulos habitacionais permitem que essa logística seja garantida. Com eles, todas as atividades permanecerão no mesmo local. Além disso, a quase totalidade dos alunos, técnico-administrativos e professores fizeram manifestações explícitas de defesa dos módulos como a melhor solução, uma vez que eles possibilitam a manutenção das demais estruturas existentes no campus.

Do ponto de vista financeiro, ou seja, dos custos comparados dos aluguéis de módulos vis a vis os aluguéis de prédios fixos, fora do campus, constatou-se, até para surpresa, que o aluguel dos módulos é mais econômico do que o dos prédios fixos, pelas seguintes evidências: 1) ao valor dos aluguéis fixos, haveria que somar o valor das instalações e das despesas correntes de internet e de telefonia, por conta da UFF e, provavelmente, despesas de luz e água & esgoto; 2) haveria a necessidade de acréscimo de pessoal de limpeza e de vigias; 3) haveria acréscimo de custos de deslocamentos diários e permanentes de pessoal entre o local alugado e o atual campus, uma vez que não encontramos nenhum lugar em que as atividades técnico-administrativas e acadêmicas extra-sala de aula pudessem se instalar, o que levaria a um trânsito permanente entre as duas unidades (o que inviabilizaria a rotina necessária). Não se pode admitir estruturas técnico-administrativa e acadêmica incapazes de atender à demanda cotidiana das atividades letivas.

Além disso, o aluguel dos módulos habitacionais inclui manutenção das estruturas e obras de infraestrutura necessárias ao seu funcionamentos, como instalações elétricas, de informática, hidráulicas, de telefonia, abastecimento d’água, acesso pavimentado, etc.

Após esgotar a avaliação de todas as instalações físicas disponíveis na cidade de Campos dos Goytacazes, constatou-se que nenhuma delas atendia às demandas de logística, acadêmicas e técnico-administrativas e apesar dos contatos, sequer manifestaram uma posição.

Portanto, a solução dos módulos habitacionais acabou sendo a
única restante, para viabilizar o funcionamento da UFF no campus de Campos dos Goytacazes, já que nenhuma proposta de instalações físicas fora do campus atual contemplava as demandas. Na verdade, nem sequer existe a disponibilidade demandada pela UFF. Com isso, o tempo para a contratação de aluguel de módulos tornou-se extremamente exíguo.

###### Descrição técnica

Estrutura: Construções modulares do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil trabalhado ou dobrado com limites de plasticidade de 240 mpa, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; Alicerce constituído de tela perimetral em aço de perfil trabalhado ou dobrado com carga admissível de 250 Kg/m² uniformemente distribuídos e coeficiente de isolamento K=1,42 W/m² ºK;

Teto: constituído de tela perimetral em aço de perfil trabalhado ou dobrado, a cobertura é de chapa zincada e pré-envernizada, a parte externa é constituída de chapa zincada dentada micronervadas e texturizada de 60mm de espessura, entre o forro e a cobertura externa é colocado um colchão de lã mineral de 60mm de espessura o qual contribui para um melhor isolamento térmico e acústico, o teto tem carga admissível de 100 Kg/m² uniformemente distribuído e coeficiente de Isolamento K=0,610 W/m² ºK;

Pilares: em aço de perfil trabalhado de 3mm de espessura calculado para suportar pressão do vento e sobrecarga vertical; Proteção e envernização realizado através de lavagem das estruturas com solventes, secagem por meio de ar quente, aplicação de uma demão de fundo de spray epossídico e sucessiva aplicação de uma demão de esmalte poliuretânico com dois componentes, secagem final em forno especial;

Paredes: cor gelo ou bege clara. São constituídas por dois suportes de lâmina externa em aço zincado a quente conforme normas vigentes, pré-envernizados em sistema industrial com uma demão de primer sobre todas as faces e, como acabamento, uma demão de verniz de poliéster sobre as faces expostas, entre os dois suportes injetam-se, à alta pressão, uma espuma poliuretânica auto extintora de densidade 39/40 Kg/mc, o painel assim constituído tem uma espessura de 50mm e coeficiente de isolamento K=0,44 W/m² ºK;

Porta: em painel cheio, em aço trabalhado, sendo uma folha opaca.

Janelas: de correr de vidro, com grade de proteção externa.

Piso: constituído de placas de compensado naval hidrofugo de espessura de 18mm, revestido com paviflex de autotráfego ou manta vinílica.

Instalações hidráulicas: produzidos com canos de adução de água em polipropileno com união por termo fusão, os canos de descarga de água são em PVC, os utensílios sanitários são em cerâmica, pvc ou ABS acompanhados de seus acessórios enquanto as peças das torneiras são em pvc ou bronze cromado. A descarga d’ água constituída de quatro descendentes de 50mm de diâmetro em PVC incorporado dentro dos quatros cantos da estrutura.

Instalação elétrica: é do tipo pré-fabricada e exposta; as canaletas em PVC são do tipo auto extintoras e realizadas segundo as normas vigentes com tensão prevista para 110/220 Vn + T60Hz;

# Descrição do módulo

1) Módulo (Escritório s/ WC):

Módulo com forração termo-acústica total contendo 01 porta de acesso, 01 janela de correr vidro com grade de proteção externa, 01 suporte de ar condicionado com tomada. Abertura para ar condicionado.

Instalação elétrica interna completa: composta de 02 luminárias fluorescentes (c/ 02 calhas de 40W cada), 01 interruptor de luz, tomadas elétricas (padrão para cada estrutura: 02 universais e 01 telefone).

| Dimensão | Comprimento | Largura | Altura | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Externa | 6,00m | 2,44m | 2,65m | 14,64m² |
| Interna | 5,88m | 2,32m | 2,26m | 13,64m² |

# Conjunto de  Módulos: (Layout Anexo IV)

Conjunto I:

Conjunto em 2 pavimentos compreendendo: 14 salas de aula; 02 escadas de acesso, wc´s masculino e feminino; laboratório ; depósito e corredor de acesso. O conjunto ocupará uma área total de 936,96 m2, dispostos conforme layout em anexo (Anexo IV). Contendo 08 aparelhos de ar condicionado do tipo slipt de 24.000 btus e 32 aparelhos de ar condicionado de janela de 18.000 btus. O conjunto será dotado de cobertura com beiral de 1 metro em todo o perímetro.

Conjunto II:

Conjunto em 01 pavimento compreendendo: 05 salas; wc’s masculino e corredor de acesso. O conjunto ocupará uma área total de 234,24 m², dispostos conforme lay out em anexo. Contendo 12 aparelhos de ar condicionado de janela de 18.000 btus. O conjunto será dotado de cobertura com beiral de 1 metro em todo o perímetro.

Conjunto III:

Conjunto em 01 pavimento compreendendo: 08 salas; wc’s masculino; laboratório e corredor de acesso. O conjunto ocupará uma área total de 292,80 m², dispostos conforme lay out em anexo. Contendo 12 aparelhos de ar condicionado de janela de 18.000 btus. O conjunto será dotado de cobertura com beiral de 1 metro em todo o perímetro.

Observação:

1) Todos os ambientes de salas de aula e laboratórios serão climatizados, e o custo dos aparelhos de ar condicionado, deverão estar inclusos no valor da locação;

2) Os móveis e computadores não fazem parte do objeto da licitação, portanto não devem ser computado o seu fornecimento.

# 3) Obras civis necessárias: As obras civis necessárias para a instalação de todos os módulos habitacionais e seus acessos, deverão estar inclusos nos serviços de montagem, bem como as instalações elétricas, de água potável, esgoto sanitário, etc.

# 4) Quando do término do contrato, os módulos deverão ser retirados pela empresa vencedora da licitação, que deverá entregar área utilizada na montagem dos mesmos, totalmente desobstruída de materiais utilizados na montagem, estruturação, abastecimento ou acessos e a remoção de entulho resultante da desmobilização dos mesmos.

PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | Total |
| 01 | Aluguel mensal do conjunto de 100 módulos climatizados, inclusive manutenção, conforme layout e especificação anexa. (100 módulos de 13,64 m² de área interna) | Mês | 12 | 131.500,00 | 1.578.000,00 |
| 02 | Fornecimento, instalação e montagem do conjunto de módulos no ESR – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional - Campos dos Goytacazes/RJ, estando inclusos os custos de transportes, obras civis (estrutura, instalações, climatização, acessos, etc). | Unidade | 100 | 1.250,00 | 125.000,00 |
| 03 | Desmontagem e desmobilização (transporte de volta) do conjunto de módulos do ESR – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional - Campos dos Goytacazes/RJ., inclusive limpeza e desubstrução da área utilizada para a montagem dos módulos habitacionais e retirada de entulhos. | Unidade | 100 | 970,00 | 97.000,00 |
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (Grupo) |  |  |  | 1.800.000,00 |

OBSERVAÇÃO: A disputa na fase de lances, se dará por ítem do grupo, mas será classificada em primeiro lugar, a proposta que contiver o menor valor do Total Geral do Orçamento ou do grupo.

# Footnotes

¹ Foram solicitadas Instalações na UNIFLU, UNIVERSO E ESTÁCIO DE SÁ